# GPIO per PC
Rel 1.0 (l’indolenza)
# Cosa fa il programma ?
Il micro:
- Comunica via seriale (115200 baud)
- Fa eco immediato di ogni carattere ricevuto
- Accetta comandi terminati da \r o \n (new line o carriage return)
- Configura pin in digitale o analogico
- Permette lettura dei pin
- Risponde sempre con:
  - <porta><pin>=valore (se tutto ok)
  - oppure err (se gli hai chiesto una cavolata)

# Pin gestiti
Su ATmega328P: (si pu modificare anche per altri micro se servono più I/O)
- pb0–pb7
- pc0–pc5
- pd0–pd7
(Evitare pd0 e pd1 altrimenti la seriale va a postribolo)

# Comandi accettati
## Configurazione / Scrittura
Formato:
p<porta><pin>,<modo>

Dove:
- <porta> = b, c, d
- <pin> = 0–7 (c solo 0–5)
- <modo> =
  - i → input digitale
  - 0 → output LOW (si autocconfigura come OUT)
  - 1 → output HIGH (si autocconfigura come OUT)
  - a → ingresso analogico (solo pc0–pc5)
### Esempi:
pd2,1
pb5,0
pc0,i
pc3,a

## Lettura
Formato:
p<porta><pin>?
### Esempi:
### pd2?
pc0?

# Risposte del micro
## Se tutto ok
Formato:
<porta><pin>=<valore>
Esempi:
pd2=1
pb5=0
pc0=523 (se analogico)

## Se vi errore qualsiasi
err
# Cose importanti:
- 0 e 1 mettono automaticamente il pin in output.
- i lo mette in input.
- a lo abilita come analogico.
- Un pin output può essere letto per conoscere lo stato che si impostato precedentemente.
- Terminatore del comando accettato: \r, \n o entrambi (in tal modo va daccordo con Linux e Winzozz).